## Slide 1: Sistemas Computacionais
Tópico 1 (Parte 1)
COMPONENTES E PARADIGMAS COMPUTACIONAIS
Vitor Rocio, outubro 2020
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

## Slide 2: Índice
1.1. Introdução: que tipos de computadores existem?
1.2. Oito grandes ideias em Arquitetura de Computadores
1.3. O que está por detrás das aplicações?
1.4. O que está dentro do computador?
1.5. Tecnologias para construir processadores e memória
1.6. Desempenho
1.7. A barreira da energia
1.8, 1.9. Uniprocessadores vs. Multiprocessadores
1.10. Lei de Amdahl
Cf. Patterson & Hennessy, Cap. 1

## Slide 3: Tipos de computadores
Computador pessoal (PC) – talvez o tipo de computador mais conhecido, é um computador desenhado para ser usado por um indivíduo, normalmente incluindo um ecrã, um teclado e um rato.
Servidor – um computador usado para correr programas maiores para múltiplos utilizadores, muitas vezes em simultâneo, e tipicamente acedido através de uma rede de comunicação.
Supercomputador – Uma classe de computadores com elevado desempenho e custo. São tipicamente configurados como servidores, permitindo o acesso a vários utilizadores que correm programas computacionalmente “pesados” (cálculos científicos, inteligência artificial, etc.).
Computador embebido (embedded) – Abrangem um largo espetro de aplicações e desempenhos, e estão presentes nas peças de tecnologia que usamos diariamente (automóveis, televisões, máquinas de lavar, etc.).
Dispositivos móveis (PMD – personal mobile devices) – dispositivos portáteis, com bateria autónoma e conetividade à Internet sem fios (telemóveis, tablets). Estes dispositivos começam a ser muito mais comuns que os PCs convencionais, tendo o nº de unidades produzidas crescido bastante no séc. XXI (ver fig. 1.2, pág. 7).
1.1

## Slide 4: Tipos de computadores: computação em nuvem
Cada vez mais, os servidores individuais estão a ser substituídos por aglomerações (clusters) de servidores em grandes armazéns (WSCs - warehouse scale computers), a que se chamam também datacenters.
A computação em nuvem (cloud computing) é a forma de computação que tira partido destes clusters, distribuindo as aplicações pelos computadores, com grandes melhorias de desempenho, ou permitindo a escalabilidade em termos de utilizadores.
Já existe muito software que, apesar de servir utilizadores individuais, corre na nuvem, sendo o acesso efetuado através da Internet, permitindo poupar espaço no computador/dispositivo do utilizador. Este modelo de fornecimento de software designa-se pela sigla SaaS (Software as a Service).
1.1

## Slide 5: Unidades de informação
A informação num computador é codificada de forma binária - sequências de 0’s e 1’s, que se chamam bits (binary digits – dígitos binários). Um grupo de 8 dígitos binários designa-se por byte. Dados os vastos volumes de informação que os computadores de hoje em dia manipulam, para comodidade utiliza-se um sistema de múltiplos decimal:
Termo decimal | Abreviatura | Valor
kilobyte | KB | 103 bytes
megabyte | MB | 106 bytes
gigabyte | GB | 109 bytes
terabyte | TB | 1012 bytes
petabyte | PB | 1015 bytes
exabyte | EB | 1018 bytes
zettabyte | ZB | 1021 bytes
yottabyte | YB | 1024 bytes
1.1

## Slide 6: Unidades de informação
Os arquitetos e engenheiros de computadores, por uma questão de conveniência, usam unidades com nomes semelhantes, baseadas em potências de dois (por a linguagem ser binária), que por vezes se confundem com as unidades decimais.
Termo binário | Abreviatura | Valor | Relação c/ decimal
kibibyte | KiB | 210 bytes | 2% maior que 1 KB
mebibyte | MiB | 220 bytes | 5% maior que 1 MB
gibibyte | GiB | 230 bytes | 7% maior que 1 GB
tebibyte | TiB | 240 bytes | 10% maior que 1 TB
pebibyte | PiB | 250 bytes | 13% maior que 1 PB
exbibyte | EiB | 260 bytes | 15% maior que 1 EB
zebibyte | ZiB | 270 bytes | 18% maior que 1 ZB
yobibyte | YiB | 280 bytes | 21% maior que 1 YB
1.1

## Slide 7: Arquitetura de computadores
Ideia 1: Lei de Moore
“Os circuitos integrados, componentes básicos dos computadores, duplicam a sua capacidade a cada 18-24 meses.” (Gordon Moore, 1965)
Como o projeto de novos computadores pode levar anos, é necessário ter em conta o aumento da capacidade dos “chips” que o irão compor. A lei de Moore ajuda os arquitetos de novas máquinas a adaptar os seus projetos à rápida mudança tecnológica dos seus componentes.
Na verdade, a lei de Moore não é realmente uma lei, no sentido das leis da física, por exemplo, já que resulta apenas da observação de uma tendência que se tem verificado nas últimas décadas. Existem muitas previsões de quando a lei de Moore deixará de se aplicar, mas o facto é que têm sempre aparecido inovações tecnológicas que têm adiado esse momento.
1.2

## Slide 8: Arquitetura de computadores
Ideia 2: Abstração
É inegável que os computadores cada vez têm de tratar mais informação de forma mais sofisticada, e não é fácil lidar com toda a complexidade das exigências atuais. Uma forma de tornar a conceção de hardware e software mais tratável é aplicar a ideia de abstração, ou seja, separar a produção em camadas hierárquicas, sendo que os arquitetos de uma determinada camada não tenham de se preocupar com os detalhes das outras camadas (i.e. abstraem-se dos detalhes do nível inferior). Por exemplo, um programador de uma aplicação não necessita de saber como é que o hardware trata os dígitos binários em que o seu código inevitavelmente se transformam, usando apenas um modelo abstrato de como o código interage com o hardware.
1.2

## Slide 9: Arquitetura de computadores
Ideia 3: Rapidez dos casos comuns
A ideia de optimizar as situações mais comuns, em detrimento de casos raros, permite melhorar no geral o desempenho dos computadores, verificando-se que os casos comuns são mais fáceis de tratar que os raros.
Ideia 4: Desempenho através de paralelismo
Os arquitetos de computadores aproveitam a possibilidade de efetuar operações em paralelo para otimizar o desempenho das máquinas.
1.2

## Slide 10: Arquitetura de computadores
Ideia 5: Desempenho através de “pipelining”
Uma das formas de paralelismo que torna os computadores mais eficientes é o uso de “pipelines”, ou sequências de pequenos processos especializados que passam informação de uns para os outros, em vez de fazerem tudo sozinhos. Uma metáfora exemplificativa é o combate a um fogo, sendo mais eficiente passar baldes de água numa fila de pessoas, em vez de cada uma encher o balde, levá-lo e despejá-lo nas chamas.
Ideia 6: Desempenho através de previsão
Em alguns casos, é preferível prever alguma situação futura e trabalhar com base nela, do que esperar que ela se concretize, assumindo que, em média, o custo de uma previsão errada não seja muito elevado.
1.2

## Slide 11: Arquitetura de computadores
Ideia 7: Hierarquia de memórias
O acesso aos dados em memória é um dos problemas mais complexos do desenho de computadores, sendo necessário haver um compromisso entre rapidez de acesso e o custo. Não faz sentido ter dados que são acedidos com pouca frequência em memórias de alta velocidade (e caras!). Por outro lado, os dados de trabalho de um programa a correr no computador têm de ser acedidos muito rapidamente, sob pena de o programa ficar demasiado lento.
Tendo em conta este compromisso (trade-off), criou-se a noção de hierarquia de memórias, em que as mais rápidas e mais caras se encontram no topo, ou seja, são de acesso mais imediato, enquanto que as mais baratas e mais lentas estão no fundo, para acesso mais esporádico. Pela mesma razão, as memórias no topo da hierarquia têm normalmente capacidades menores que as do fundo da hierarquia.
1.2

## Slide 12: Arquitetura de computadores
Ideia 8: Confiabilidade através de Redundância
Além da rapidez de desempenho, os computadores também têm de ser confiáveis, ou seja, tolerantes a falhas. Já que qualquer componente físico pode falhar, há necessidade de incluir componentes redundantes que minimizem a probabilidade de falhas em todo o sistema.
Por exemplo, é comum usar memórias redundantes (nos vários níveis da hierarquia) que guardam os mesmos dados, por forma a não se perder informação quando uma delas falha.
1.2

## Slide 13: Por detrás das aplicações
Os programas, aplicações ou software de aplicação (processadores de texto, sistemas de bases de dados, etc.), correm nos computadores, e através da ideia da abstração, dependem das camadas que se situam mais abaixo no sistema computacional. De uma forma simplificada, as camadas de que um programa depende são o software de sistema e o hardware propriamente dito, cf. figura 1.3 (pág. 13):
1.3

## Slide 14: Por detrás das aplicações
O software de sistema é constituído por um conjunto de programas que fornecem serviços úteis, como sistemas operativos, compiladores, assemblers, etc.
  Um sistema operativo é um programa supervisor que gere os recursos de um computador e permite a execução de aplicações nesse computador. Ex. Windows, Linux, Android, iOS. Tem como funções mais importantes: gerir operações de entrada e saída de dados, reservar armazenamento e memória para dados, assegurar a partilha dos recursos do computador pelas várias aplicações, em segurança.
  Um compilador é um programa que traduz o código de uma aplicação escrito numa linguagem de alto nível (como C, C++ ou Java) em instruções básicas que o computador possa executar.
A camada inferior é o hardware, que corresponde aos componentes físicos da máquina e que é a que, finalmente executa as instruções determinadas pelo programa.
1.3

## Slide 15: Por detrás das aplicações
Uma aplicação codificada numa linguagem de alto nível é, assim, traduzida por um compilador em código-máquina, que é diretamente executável no hardware. No limite, é uma sequência de bits (0’s e 1’s) que representam as operações básicas (designadas por instruções) que o computador executa.
Mesmo os primeiros programadores de computadores (antes de serem criadas as linguagens de alto nível) tinham dificuldade em lidar diretamente com zeros e uns, pelo que se usava um conjunto de mnemónicas que permitiam a um programador escrever e ler mais facilmente uma sequência de instruções. Esse conjunto constitui uma chamada linguagem “assembly”, sendo que o programa que converte o assembly em código-máquina se designa por “assembler”.
A figura 1.4 (pág. 15) ilustra o poder da abstração, mostrando a conversão de código de alto nível (em linguagem C) em assembly através de um compilador, que por sua vez passa por um assembler para gerar código-máquina.
1.3

## Slide 16: Dentro do computador
Um computador é constituído por vários componentes que asseguram funcionalides de recolha, processamento e exposição de informação:
Entrada de dados (input) – teclado, rato, microfone
Saída de dados (output) – ecrã, impressora, altifalante
Memória
Caminho de dados (datapath)
Controlo
Os componentes de datapath e controlo são tipicamente combinados e designados de processador (ou CPU – central processing unit)
1.4

## Slide 17: Dentro do computador-output
A maioria dos computadores e dispositivos móveis hoje em dia usam ecrãs de cristais líquidos (LCD’s), que se traduzem em ecrãs finos e de baixa energia.
A imagem num ecrã é composta por uma grelha retangular de pontos (os pixels, ou picture elements), que é representada por uma matriz de bits, designada por bitmap. A resolução de um ecrã é indicada pelo número de pixels na horizontal e na vertical da grelha. Por exemplo 1024x768 (1024 pixels horizontais por 768 pixels verticais) representa uma resolução possível.
A cor de cada pixel, num ecrã colorido atual, é representada por 3 bytes (3 x 8 = 24 bits), cada um indicando a intensidade de cada cor básica – vermelho, verde e azul. Existem assim, milhões de combinações, correspondendo a milhões de cores possíveis.
1.4

## Slide 18: Dentro do computador–memória
A memória é a área que contém os programas quando estão a ser executados, bem como os dados de que necessitam.
Segundo a ideia da hierarquia de memórias (pág. 12), a memória de trabalho dos programas no computador inclui dois níveis:
Memória cache, de acesso muito rápido, contém os dados de acesso muito frequente. É construída com a tecnologia SRAM (static random access memory), mais dispendiosa, e encontra-se dentro do processador.
Memória de acesso aleatório (RAM), contém dados de acesso frequente, mas não tanto como a cache. É também menos rápida que a cache. Construída com tecnologia DRAM (dynamic random access memory).
1.4

## Slide 19: Dentro do computador–memória
Estas memórias (DRAM e SRAM) são voláteis, isto é, só retêm os dados enquanto forem alimentadas com energia elétrica. Quando se desliga o computador, o conteúdo destas memórias perde-se.
Para armazenar os dados de forma mais permanente, utilizam-se dispositivos não voláteis, como os discos rígidos, os CD/DVD-ROM, ou memórias flash (pen-drives) ou SSD (solid-state drive).
As memórias voláteis designam-se por memória principal ou primária, enquanto que os dispositivos não voláteis constituem a memória secundária e fazem parte das camadas inferiores seguintes da hierarquia de memória (recorde que no sentido descendente da hierarquia estão as memórias mais lentas e mais baratas).
1.4

## Slide 20: Dentro do computador - CPU
Parte dos componentes do computador estão encapsulados em circuitos integrados digitais (chips), incluindo as memórias DRAM e SRAM.
O circuito integrado mais importante é o processador ou CPU (central processing unit), que contém os mecanismos de controlo e caminho de dados (datapath):
Caminho de dados – conjunto de unidades funcionais dentro do processador que realizam operações aritméticas e lógicas e registos que efetuam operações de processamento e encaminhamento de dados.
Controlo – orienta a operação do processador, dizendo à memória e às unidades aritmética e lógica como devem reagir às instruções que foram enviadas ao processador.
1.4

## Slide 21: Dentro do computador - CPU
A abstração que faz a interface entre o software de mais baixo nível e o hardware designa-se por arquitetura computacional ou arquitetura do conjunto de instruções do computador. Esta arquitetura inclui toda a informação necessária para escrever programas em código-máquina, incluindo as instruções, os registos, acessos à memória e input/output.
As arquiteturas são tipicamente definidas pelos fabricantes, podendo-se falar da arquitetura PC (originalmente definida pela IBM sobre processadores Intel), com inúmeras variantes, da arquitetura Macintosh, definida pela Apple, ou das arquiteturas Arm usadas em dispositivos móveis, que têm um conjunto de instruções reduzido (RISC – reduced instruction set computer).
O conjunto da arquitetura computacional com as funções disponibilizadas pelo sistema operativo constitui uma interface binária de aplicação (ABI – application binary interface), disponibilizada aos programadores como base para desenvolver código (a baixo nível).
1.4

## Slide 22: Tecnologias para construção de computadores e memórias
A tecnologia para construção de computadores evolui exponencialmente desde os anos 50 do século XX. Um grande avanço surgiu com o transístor, nos anos 60, que substituiu as válvulas termiónicas por dispositivos mais pequenos, que controlam correntes elétricas através de materiais semicondutores.
Os transístores foram sendo cada vez mais miniaturizados e agregados em circuitos integrados. A lei de Moore de facto prevê a duplicação do nº de transístores num circuito integrado a cada dois anos, por via da miniaturização.
Para denotar o avanço exponencial da miniaturização de transístores, fala-se nos anos 90 em integração de muito larga escala (VLSI – very large-scale integration) e, recentemente, em ULSI (ultra large-scale integration).
1.5