## Slide 1: Sistemas Computacionais
Tópico 3
ABSTRAçÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE CAMADAS
Vitor Rocio, outubro 2020
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

## Slide 2: Níveis de abstração
Os computadores organizam-se em níveis/camadas de abstração, sendo as camadas mais altas mais próximas da forma como os utilizadores pensam, e as mais baixas como o computador funciona realmente. Esta hierarquia de abstração pode ser descrita pelas seguintes camadas, da mais alta para a mais baixa, e organizadas em domínios:
  Aplicações
  Linguagens de programação
  Bibliotecas
  Sistemas operativos
  Arquitetura
  Componentes
  Circuitos integrados
  Portas lógicas
  Transístores
Domínio do software – abstrações que permitem manipular o computador sem ter de saber como funciona ao nível dos 0’s e 1’s.
Domínio digital – abstrações sobre a organização e funcionamento do computador como máquina que trata informação binária (isto é, 0’s e 1’s).
Domínio analógico – abstração sobre o funcionamento eletrónico do computador (níveis de tensão elétrica).
A.1

## Slide 3: Aplicações
As aplicações são as peças de software mais conhecidas dos utilizadores em geral. São efetivamente programas de computador desenhados para serem utilizados por pessoas sem conhecimentos técnicos de informática.
As aplicações são construídas com linguagens de programação, abrangendo as mais variadas necessidades:
  aplicações de escritório (processadores de texto, folhas de cálculo)
  comunicações (browser, email, aplicações de chat)
  videojogos
  tratamento de imagem e design
  edição digital de video
  data mining e machine learning para tratamento de dados
A.2

## Slide 4: Linguagens de programação
As linguagens de programação permitem ao programador construir as aplicações, expressando a lógica subjacente ao funcionamento pretendido de cada aplicação. A descrição da aplicação numa linguagem de programação designa-se por código-fonte, e deve ser legível (readability) sem grande dificuldade por outro programador (que o pode pretender alterar ou melhorar). Além disso, o código-fonte deve funcionar como uma “receita” que o computador automaticamente executa.
Existem linguagens com diferentes níveis de abstração, também. As linguagens de alto nível são mais abstratas, permitindo a utilização de conceitos mais afastados dos circuitos e dos bits do computador, e outras mais próximas, chamadas de baixo nível. Geralmente, um programa complexo é mais facilmente codificável numa linguagem de alto nível. No nível mais baixo de abstração, temos o assembly e as linguagens-máquina, que têm uma correspondência quase direta com as operações elementares do hardware.
A.3

## Slide 5: Bibliotecas e frameworks
As bibliotecas e as frameworks são partes de programas pré-feitas, que ajudam o programador a incluir funcionalidades comuns, como a escrita de carateres no ecrã, a emissão de sons, ou o uso de funções matemáticas complexas, sem ter de se preocupar com os detalhes da sua implementação.
Ambas as modalidades permitem abstrair de certos detalhes, a principal diferença é que as bibliotecas são usadas pelo programador na estrutura de código que ele próprio definiu, enquando que as frameworks já têm uma estrutura definida, tendo o programador que preencher algumas áreas com as funcionalidades específicas da sua aplicação. Por outras palavras, é uma questão de controlo: usando bibliotecas, o programador tem o controlo do fluxo do programa, enquanto que as frameworks controlam o fluxo através de uma estrutura pré-definida, que o programador tem de completar.
A.4
B

## Slide 6: Sistemas operativos
O sistema operativo (SO) é a camada de software de que as aplicações e bibliotecas dependem para comunicar com o computador. Os sistemas operativos são responsáveis por, entre outros:
  gerir janelas do ambiente gráfico;
  gerir o sistema de ficheiros;
  comunicar com dispositivos externos, como o teclado ou a impressora.
A generalidade dos sistemas operativos já inclui várias aplicações básicas que permite dotar um computador de alguma funcionalidade “pronta a usar” – editor de texto, calculadora, etc.
O núcleo do SO (kernel) é escrito numa linguagem de baixo nível por forma a controlar diretamente o hardware, e efetua importantes funções que geralmente o programador de aplicações não precisa de se preocupar:
  organiza e gere a memória RAM durante a execução dos programas;
  controla o tempo que cada programa executa no CPU;
  garante a segurança dos programas em execução, por forma a que não possam interferir uns com os outros;
  comunica diretamente com os dispositivos de input/output, sendo que as aplicações só o podem fazer através do kernel.
A.5

## Slide 7: Arquitetura
No domínio digital, a arquitetura é a abstração do funcionamento do computador no seu nível mais elementar. O elemento mais importante da arquitetura é o conjunto de instruções-máquina, ou as operações básicas que o hardware executa.
A forma como o processador se liga à memória é também uma característica importante da arquitetura – uma arquitetura de 64 bits, por exemplo, significa que o processor pode escrever e ler informação da memória 64 bits de cada vez.
A.6

## Slide 8: Componentes
O computador consiste em vários componentes que cada vez mais são integrados num único objeto (por exemplo, os smartphones). Apesar disso, todos são constituídos por processador (ou CPU), memória e dispositivos de entrada/saída.
A organização do computador é assim descrita a este nível por componentes que se interligam entre si, mesmo que não sejam visíveis ou percetíveis.
A.7

## Slide 9: Circuitos integrados
Um circuito integrado ou chip é um dispositivo eletrónico que agrega milhões ou biliões de unidades elétricas básicas, e tem uma funcionalidade ou propósito bem especificado. Por exemplo, o processador pode ser um circuito integrado, a memória pode ser constituída por vários circuitos integrados (a capacidade de memória será a soma das capacidades dos vários chips).
O vasto número de unidades elétricas básicas num chip obriga a que o seu design siga também camadas de abstração. Os designers juntam várias unidades pequenas numa maior de tamanho médio, e assim sucessivamente até atingirem a funcionalidade do circuito como um todo.
A.8

## Slide 10: Portas lógicas
Num circuito integrado, a agregação de unidades elétricas básicas resulta geralmente em portas lógicas, ou seja, concretizações eletrónicas de operações lógicas (também chamadas booleanas), com valores de verdadeiro e falso, ou uns e zeros. As operações lógicas básicas são:
  AND – o resultado é verdadeiro (1) se ambas as entradas forem 1
  OR – o resultado é 1 se pelo menos uma das entradas for 1
  NOT – o resultado é 1 se a (única) entrada for 0
Demonstra-se matematicamente que qualquer computação é redutível a combinações de portas lógicas, mesmo que isso signifique que qualquer programa minimamente útil seja composto por milhões ou biliões de portas!
Aqui se vê o poder da abstração, pois ninguém conseguiria construir um programa como os que usamos hoje em dia, apenas montando portas lógicas num circuito integrado!
A.9

## Slide 11: Transístores
Se as portas lógicas lidam com valores digitais binários (0’s e 1’s), esses valores são também uma abstração para os níveis de tensão elétrica.
Os transístores são os dispositivos eletrónicos básicos que constituem as portas lógicas e os circuitos integrados, e já não operam no domínio dos bits, mas sim dos valores de tensão elétrica, analógicos (isto é, contínuos, físicos).
Um transístor é basicamente um interruptor controlado não por um dedo humano, mas por uma outra corrente elétrica. Se a tensão de entrada ultrapassar um certo limite, o interruptor fecha, se descer abaixo de outro limite, fica aberto. São estes limites de tensão que determinam o zero e o um: abaixo de 0,4 volts é zero, acima de 2,6 volts é um (no tipo de circuitos mais comuns, os TTL).
A.10

## Slide 12: Modelos de aplicações distribuídas
As aplicações podem ser centralizadas numa máquina, ou podem correr de forma distribuída em várias. Desde que os computadores passaram a estar ligados entre si através de redes, passou a ser possível, e muitas vezes conveniente, que as aplicações utilizassem dados e funcionalidades localizados noutros sítios.
Existem essencialmente dois modelos de distribuição de aplicações:
  Modelo cliente-servidor, em que um computador cliente depende do serviço fornecido por um computador servidor.
  Modelo peer-to-peer, em que todos os computadores estão ao mesmo nível, trocando serviços e dados entre si, colaborando para uma funcionalidade comum.
C

## Slide 13: Modelo cliente-servidor
O servidor é tipicamente um sistema poderoso que guarda os dados ou a informação
O cliente é a máquina que permite aos utilizadores aceder à informação no servidor
No modelo cliente-servidor, o cliente envia um pedido (request) ao servidor, que por sua vez devolve uma resposta apropriada ao cliente (com a informação solicitada ou com indicação de uma qualquer anomalia).
Normalmente, muitos clientes podem aceder a um servidor, razão pela qual o servidor deve ser um sistema poderoso, isto é, ter capacidade suficiente para atender a todos os pedidos em tempo útil.
C

## Slide 14: Redes peer-to-peer
No modelo peer-to-peer, todos os computadores são pares (peers), funcionando como clientes ou como servidores, consoante as necessidades em cada momento. Cada computador é assim um nó indiferenciado da rede.
Na rede, há duas formas de saber que nó fornece que serviços:
  o nó fornecedor regista os seus serviços junto de um serviço centralizado de lookup, e que todos os outros podem consultar;
  o nó requerente anuncia (faz um broadcast) do seu pedido de serviço a todos os outros, sendo que o correspondente nó fornecedor responde em conformidade ao nó requerente.
No modelo peer-to-peer, a distribuição é mais equitativa entre as máquinas;
Mas: é mais sensível ao nº de nós: demasiados ou muito poucos nós podem ter impacto considerável ao nível do desempenho ou mesmo da disponibilidade da informação.
C