## Slide 1: Sistemas Computacionais
Tópico 4 (Parte 1)
PARALELISMO
Vitor Rocio, outubro 2020
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

## Slide 2: Índice
4.1. Introdução
4.2. Criação de programas que correm em paralelo
4.3. SISD, MIMD, SIMD, SPMD e Vector
4.4. Multithreading por hardware
4.5. Processadores Multicore e outros multiprocessadores de memória partilhada
4.6. Introdução às Unidades de Processamento Gráfico (GPU)
4.7. Clusters e Computadores de Grande Escala
4.8, Benchmarks para multiprocessadores e modelos de desempenho
Cf. Patterson & Hennessy, Cap. 1

## Slide 3: Introdução: paralelismo
Multiprocessador – um sistema computacional com pelo menos dois processadores, por oposição aos uniprocessadores, que apenas têm um. A maioria dos computadores hoje em dia são multiprocessadores.
Paralelismo ao nível do processo/tarefa – significa correr programas independentes em processadores diferentes, sendo a forma mais comum de melhorar o desempenho de um sistema.
Programa de processamento paralelo – um programa único que corre simultaneamente em vários processadores.
Cluster – um conjunto de computadores ligados em rede que funcionam com um único grande multiprocessador.
(Micro)processador multicore – um microprocessador contendo vários processadores (cores) num único circuito integrado. Hoje em dia, quase todos os microprocessadores de computadores portáteis, de secretária ou servidores são multicore.
Processadores com memória partilhada (SMP) – um sistema multiprocessador com um único espaço de endereços de memória física.
6.1

## Slide 4: Construção de programas paralelos
Não é fácil, num único programa, tirar partido de uma arquitetura de multiprocessadores, exigindo que se tenham os seguintes aspetos em atenção:
  partição do programa em pedaços (threads) que possam correr paralelamente;
  divisão equitativa da quantidade de trabalho pelos threads;
  sincronização dos threads para que uns processadores não tenham de estar à espera dos outros;
  minimização da comunicação entre os vários threads.
O desafio é tanto maior quanto mais processadores houver.
A lei de Amdahl (estudada no tópico 1) revela um outro obstáculo: mesmo pequenas partes do programa devem ser paralelizadas para se tirar o maior partido dos vários cores.
6.2

## Slide 5: SISD, MIMD, SIMD, SPMD e Vector
Categorização de hardware paralelo:
SISD (Single Instruction stream, Single Data stream) – um uniprocessador, sem paralelismo
MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) – um multiprocessador
SPMD (Single Program, Multiple Data streams) – forma habitual de programar um MIMD, em que é construído um único programa, sendo as ramificações do programa atribuídas a processadores diferentes.
SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data streams) – a mesma instrução é aplicada a várias streams de dados (ex. calcular a idade de cada pessoa numa grande base de dados, dividindo os registos pelos processadores).
Vector – uma interpretação do SIMD, em que os dados são organizados num conjunto de registos sobre os quais operam unidades de execução em pipeline. Dentro das unidades de execução, o processamento é sequencial, mas cada unidade corre em paralelo sobre os vários registos.
6.3

## Slide 6: Multithreading por hardware
Enquanto que um MIMD baseia-se em processos ou threads correndo em vários processadores, é possível otimizar a execução dos threads num único processador.
Thread – é um processo leve, partilhando um mesmo espaço de endereçamento em memória.
Processo – um processo inclui um ou mais threads, o espaço de endereçamento e o estado do sistema operativo
Multithreading por hardware – é a forma de otimizar a utilização de um processador, mudando para outra thread quando a presente thread está parada.
Fine-grained multithreading – implica mudança de thread após cada instrução.
Coarse-grained multithreading – implica mudança de thread só quando há esperas significativas, como esperar que a informação seja lida do disco.
6.4